宝应县人民医院

移动C臂X光机项目院内询价公告

- 询价调研项目内容及基本要求

移动C臂X光机一台（预算80万元人民币）

基本要求：

用途：手术室用。

技术要求：

1.1 最大输出功率：≥2kw

1.2 最大电压：≥110kv

1.3 最大管电流：≥16mA

1.4 阳极热容量：≥45KHU

1.5 大焦点：≤1.6mm,小焦点≤0.6mm

1.6 影像增强器尺寸：≥9英寸

1.7 CCD采集最大像素矩阵：≥1024*1024

1.8 医用液晶显示器

1.9 C臂旋转角度：≥±200°

1.10 轨道内运动角度：≥120°

1.11保修期≥2年

- 供应商资质要求

- 参加本次调研的供应商必须是经有关部门批准有合法经营资质、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定的独立法人；

3.调研文件接收截止时间、地点：

调研文件接收截止时间：2020年10月23日11时00分。

报价文件接收地点：宝应县人民医院医疗设备科。

4.报价时间及地点：

报价时间：2020年10月23日15时30分。

报价地点：宝应县人民医院医患沟通中心。

报价地点：宝应县人民医院医患沟通中心。

5.本次询价联系人信息：

居发明  13852760680

6.报价文件

6.1.报价文件的语言及计量单位：

报价单位提交的报价文件均应使用简体中文和国家法定计量单位。

6.2报价文件构成

6.2.1报价单位资质文件（含谈判单位、生产厂家企业资质，产品注册证，授权书等）；

6.2.2报价一览表，见附件；

6.2.3配置清单及报价表；配置清单中应对其报价货物予以描述，包括生产厂家简介、货物应用范围、技术参数表等；报价表必须对分列的货物、配件、组件等列出分项报价；格式由谈判单位自定。

6.2.4服务承诺；主要内容应包括但不限于以下方面：

设备供货、安装、调试计划；质量保修期及设备质量保修范围和内容的说明；质量保修责任说明；售后服务机构情况说明（包括地点、服务热线、售后服务负责人联系方式等）；质保期间，维修响应时间、处理方式、费用负担等；质保期后，维修响应时间、处理方式、配件供应价格、费用收取情况等；培训计划；其他优惠条件。

*6.2.5用户名单（所投产品型号省内的用户，其它型号属无效用户），近期成交省内同型号产品合同三份

6.2.6产品彩页资料

6.3.报价一览表：按规定格式完整填写，并用信封单独装封与谈判文件一起递交。

6.4.报价：报价单位应标明货物的单价和总价。不接受选择性报价，备件价格分开填写。

6.5报价文件份数和签署：报价单位准备一式五份报价文件（一份正本、四份副本）。另准备一份供开标前检查，可不填敏感内容，只查看格式内容是否满足要求。

7.报价文件的递交

*7.1.报价文件的密封和标记：报价文件信封封面注明投标项目名称、正本或副本及“请勿在2020年10月23日15时30分（询价时间）之前启封”的字样,封面加盖骑缝章。

*7.2.截止日期为：2020年10月23日11时00分，迟交的报价文件将被拒绝。

附件

报价一览表

报价单位全称（加盖公章）：

| 编号 | 2020-BYRY1002 | 包号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 规格型号 | 产地 | 数量（套） | 单价 （元人民币） | 总价 （元人民币） |
| 总报价 | 大写： |
| 制造厂商全称 |  |
| 保修期 |  |
| 交货期 |  |
| 其他优惠条件 |  |
| 备注 |  |

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：