宝应县人民医院

供应室一体化建设院内询价公告

- 询价调研项目内容及基本要求

大型清洗消毒机、全自动清洗消毒机、干燥柜、多功能清洗槽、腔镜清洗工作站、内镜工作站、脉动真空灭菌器、等离子灭菌器、环氧乙烷灭菌器、纯蒸汽发生器、蒸汽减压系统（预算待定，自带报价及方案，保修期≥2年），各供应商在确认参与本次询价后，在2021年03月16日前带整体方案与本次询价联系人（联系方式见第五项）联系沟通、介绍方案。

基本要求：

1.1大型清洗消毒机：

1.1.1 容积：≥5000L

1.1.2 数量：一台

1.2 全自动清洗消毒机：

1.2.1 容积：≥500L

1.2.2 数量： 2台

1.3 干燥柜：

1.3.1 高温干燥柜一台，容积≥350L

1.3.2 低温干燥柜一台，容积≥100L

1.4 多功能清洗槽：

1.4.1 超声清洗槽一套

1.4.2 煮沸清洗槽一套

1.5 腔镜清洗工作站：

1.5.1  5槽带超声一套

1.6 内镜清洗工作站：

1.6.1 数量：一套

1.7脉动真空灭菌器：

1.7.1 容积≥2000L

1.7.2 数量：2台

1.8 等离子灭菌器：

1.8.1 容积≥150L

1.8.2 数量：2台

1.9 环氧乙烷灭菌器：

1.9.1 容积≥200L

1.9.2数量：1台

1.9.3 含分解器

1.9.4数量：1台

1.10 纯蒸汽发生器

1.10.1 产气量1000kg/小时

1.11 蒸汽减压系统

1.11.1 压力范围：0.4-0.8Mpa

1.12 双极反渗透水处理系统

1.12.1 产水量：1吨/小时

- 供应商资质要求

2.1参加本次调研的供应商必须是经有关部门批准有合法经营资质、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的独立法人；

2.2参加本次调研的供应商有消毒供应中心一体化建设能力，并提供近3年合同。

3.调研文件接收截止时间、地点：

调研文件接收截止时间：2021年03月18日11时00分。

报价文件接收地点：宝应县人民医院医疗设备科。

4.报价时间及地点：

报价时间：2021年03月18日14时30分。

报价地点：宝应县人民医院医患沟通中心。

5.本次询价联系人信息：

张宏顺 13705255039

6.报价文件

6.1.报价文件的语言及计量单位：

报价单位提交的报价文件均应使用简体中文和国家法定计量单位。

6.2报价文件构成

6.2.1报价一览表，见附件；

6.2.2报价单位资质文件（含谈判单位、生产厂家企业资质，产品注册证，授权书等）；

*6.2.3技术规格响应偏离表，见附件（自行编写技术参数）

6.2.4配置清单及报价表；配置清单中应对其报价货物予以描述，包括生产厂家简介、货物应用范围、技术参数表等；报价表必须对分列的货物、配件、组件等列出分项报价；格式由谈判单位自定。

6.2.5服务承诺；主要内容应包括但不限于以下方面：

设备供货、安装、调试计划；质量保修期及设备质量保修范围和内容的说明；质量保修责任说明；售后服务机构情况说明（包括地点、服务热线、售后服务负责人联系方式等）；质保期间，维修响应时间、处理方式、费用负担等；质保期后，维修响应时间、处理方式、配件供应价格、费用收取情况等；培训计划；其他优惠条件。

*6.2.5用户名单（所投同型号产品省内的用户），3年内消毒供应一体建设成交合同三份。

6.2.6产品彩页资料

6.3.报价一览表：按规定格式完整填写，并用信封单独装封与谈判文件一起递交。

6.4.报价：报价单位应标明货物的单价和总价。不接受选择性报价，备件价格分开填写。

6.5报价文件份数和签署：报价单位准备一式五份报价文件（一份正本、四份副本）。另准备一份供开标前检查，可不填敏感内容，只查看格式内容是否满足要求。

7.报价文件的递交

*7.1.报价文件的密封和标记：报价文件信封封面注明投标项目名称、正本或副本及“请勿在2021年03月18日14时30分（询价时间）之前启封”的字样,封面加盖骑缝章。

*7.2.截止日期为：2021年03月18日11时00分，迟交的报价文件将被拒绝。

附件

报价一览表

报价单位全称（加盖公章）：

| 编号 | 2021-BYRY0301 | 包号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 规格型号 | 产地 | 数量（套） | 单价 （元人民币） | 总价 （元人民币） |
| 总报价 | 大写： |
| 制造厂商全称 |  |
| 保修期 |  |
| 交货期 |  |
| 其他优惠条件 |  |
| 备注 |  |

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：

技术规格响应偏离表

编号：2021-BYRY0301

| 序号 | 文件要求 | 技术响应 | 符合/正偏离/负偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

备注：填表时，必须对照招标要求点对点应答，并提供原厂家的技术参数表或正式印刷的产品样本等予以支持。

投标人：     （加盖公章）

法定代表人或其委托受托人签字：

日期：